ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА полимерных ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ типа ИОСПК

Базовые типы изоляторов согласно ТУ 3494-002- 52314081-02, ТУ 3494-004-52314081-03 и ТУ 3494-003-52314081-05

Для заказа изоляторов стандартного типа выделите необходимую колонку любым знаком.

| № п/п | Наименование параметра | ИОСПК- 8-35/190 -II- УХЛ1 | ИОСПК-12,5-35/190 -III- УХЛ1 | ИОСПК- 10-35/190 -II- УХЛ1 | ИОСПК- 10-35/190 -III- УХЛ1 | ИОСПК- 10-110/450 -II- УХЛ1 | ИОСПК- 10-110/450 -01 - II- УХЛ1 | ИОСПК- 10-110/480 -II- УХЛ1 | ИОСПК- 10-110/480 -01 -II- УХЛ1 | ИОСПК-12,5-110/480 -02- -II- УХЛ1 | ИОСПК- 10-110/480-04 -II- УХЛ1 | ИОСПК- 10 -110/550 -II- УХЛ1 | ИОСПК-12,5-150/650 -II- УХЛ1 | ИОСПК- 8-220/950-А -II- УХЛ1 | ИОСПК- 8-220/950-Б -II- УХЛ1 | ИОСПК- 8-220/1050-В -II- УХЛ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, (кВ) | 35 | 35 | 35 | 35 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 220 | 220 | 220 |
| 2 | Испытательное напряжение грозового импульса, (кВ) | 190 | 190 | 190 | 190 | 450 | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 | 550 | 650 | 950 | 950 | 1050 |
| 3 | Наибольшее рабочее напряжение, (кВ) | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 172 | 252 | 252 | 252 |
| 4 | Минимальная разрушающая сила на изгиб, (кН) | 8 | 12,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 10 | 10 | 12,5 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Присоединительные размеры | Строительная высота, (мм) | 440 | 440 | 400 | 500 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1050 | 1220 | 1600 | 2100 | 2200 | 2300 |
|  |  | Верхний фланец | Диаметр отверстий, (мм) | 4М12 | 4М12 | 4М16 | 4Ø18 | 4М16 | 4Ø18 | 4М12 | 4Ø18 | 4Ø18 | 4М10 | 4М16 | 4Ø18 | 4М16 | 4Ø18 | 4М16 |
|  |  |  | Расположение отверстий, (мм) | Ø140 | Ø140 | Ø140 | 160х160 | Ø127 | Ø178 | 120 х 120 | 160 х 160 | 160 х 160 | 100 х 100 | Ø127 | 160 х 160 | Ø127 | 160х160 | Ø127 |
|  |  | Нижний фланец | Диаметр отверстий, (мм) | 4М12 | 4М12 | 4Ø18 | 4Ø18 | 4Ø18 | 4Ø18 | 4Ø18 | 4Ø18 | 4Ø18 | 4Ø18 | 4Ø18 | 4Ø18 | 4Ø18 | 4Ø18 | 4Ø18 |
|  |  |  | Расположение отверстий, (мм) | Ø140 | Ø140 | Ø140 | 160х160 | Ø178 | Ø178 | 160 х 160 | 160 х 160 | 180 х 180 | 160 х 160 | Ø200 | 180 х 180 | Ø225 | 180х180 | Ø254 |
| 6 | Длина пути утечки, (см) | 106 | 116 | 80 | 116 | 280 | 280 | 250/280 | 290 | 290 | 250/280 | 315 | 420 | 590 | 630 | 660 |
| 7 | Количество изоляторов, (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Примечание (куда будут установлены: ШО, разъединитель и его тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пожелания заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик  ________________________________________________________________________________________________________________

Должность, ФИО      ______________________________________________________________________		подпись ________________

Контактные тел/факс_____________________________________________________________________		дата____________________

# Text boxes

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Альфа Энерго»

ИНН 7705902522, ОГРН 1097746709059

117624, г. Москва, ул. Скобелевская, а/я 10

mail@alfa-energo.ru, alfa.energo@mail.ru,  http://www.alfa-energo.ru   +7(499)519-0509, +7(903)615-2909